Zařízení na opracování hovězích střev

ZHS – 40/1

Slouží k opracování tenkých hovězích střev metodou sdírání. Sestává se ze dvou strojů – stroje vymačkávacího a čistícího. V prvním stroji pomocí dvou pogumovaných válců dochází k vymačkání obsahu střev. Druhý stroj má čistící funkci; je opatřen dvěma kovovými a válci a jedním pogumovaným k němuž lze přibližovat kovovou lištu. Při této operaci se střevo zbavuje tuku. Následně se střevo obrátí ve speciální vaně a vyčistí se pomocí čistícího stroje.

Po opracování v tomto zařízení jsou střeva připravena pro další využití v masném průmyslu.

Hlavní technické údaje zařízení :

## Výkon : 	 ( ks kompletů střev. / hod )		    		 35

El. příkon / kW /							   4,1

Spotřeba vody / m3 / hod /						   1,5

Teplota vody / oC /							  45

Hmotnost zařízení / kg /						 755

Rozměry : 	délka / mm /						 2650

šířka / mm /						 1450

výška / mm /						 1400

Požitý materiál: stojany a kryty nerez, bočnice šedá litina, vany nerez.