Zařízení na opracování hovězích střev

ZHS – 40/N

Slouží k opracování tenkých hovězích střev metodou sdírání. Sestává se ze dvou strojů.

První stroj obsahuje 4 válce; při průchodu první dvojicí pogumovaných válců dochází

k vymačkání obsahu střev, při průchodu druhou dvojicí válců se střevo zbavuje tuku.

Poté se střevo obrátí ve speciální vaně a vyčistí se pomocí druhého stroje. Ten je opatřen

také dvěma dvojicemi válců; po průchodu těmito válci jsou střeva očištěna

a připravena pro další využití v masném průmyslu.

Hlavní technické údaje zařízení :

## Výkon : 	 ( ks kompletů střev. / hod )		    		 45

El. příkon / kW /							   4,4

Spotřeba vody / m3 / hod /						   1,5

Teplota vody / oC /							  45

Hmotnost zařízení / kg /						 775

Rozměry : 	délka / mm /						 4600

šířka / mm /						 1450

výška / mm /						 1500

Materiál: celonerezové provedení.