Zařízení na opracování hovězích střev

ZHSM – 80/1

Opracovává tenká střeva metodou sdírání a umožňuje sběr sliznice – mukózy, jako vedlejšího využitelného produktu.

Zařízení tvoří sestava tří strojů.

1.stroj obsahuje 4 válce; při průchodu první dvojicí pogumovaných válců dochází

k vymačkání obsahu střev, při průchodu druhou dvojicí válců se střevo zbavuje tuku.

2. stroj je konstrukčně podobný stroji prvnímu. Kromě čistící funkce vymačkává ze střev jeho obsah – mukózu.

3. stroj má čistící funkci a je opatřen dvěma kovovými válci a jedním pogumovaným k němuž lze přibližovat kovovou desku. Tento stroj čistí obrácená střeva.

Při opracování jsou střeva trvale sprchována teplou vodou a při dopravě k další operaci smáčena ve vaně.

Hlavní technické údaje zařízení :

## Výkon : 	 ( ks kompletů střev. / hod )		    		 80

Výtěžnost mukózy / kg/střevo /                                                          0,2-0,5

El. příkon / kW /							   6,6

Spotřeba vody / m3 / hod /						   2,5

Teplota vody / oC /							  45

Hmotnost zařízení / kg /						 1100

Rozměry : 	délka / mm /						 5900

šířka / mm /						 1400

výška / mm /						 1500

Požitý materiál: stojany a kryty nerez, bočnice šedá litina, vany nerez.