Zařízení na opracování hovězích střev

ZHSM – 80

Opracovává tenká střeva metodou sdírání a umožňuje sběr sliznice – mukózy, jako vedlejšího využitelného produktu.

Zařízení tvoří sestava čtyř strojů.

1.stroj je vymačkávací se dvěma pogumovanými válci. Zde dochází k vymačkání obsahu střev.

2. stroj má čistící funkci a je opatřen dvěma kovovými válci a jedním pogumovaným k němuž lze přibližovat kovovou desku. Při této operaci se střevo zbavuje tuku.

3. stroj je konstrukčně shodný s prvním strojem a vymačkává ze střev jeho obsah – mukózu.

4. stroj čistí obrácená střeva.

Při opracování jsou střeva trvale sprchována teplou vodou a při dopravě k další operaci smáčena ve vaně.

Hlavní technické údaje zařízení :

## Výkon : 	 ( ks kompletů střev. / hod )		    		 80

Výtěžnost mukózy / kg/střevo /                                                          0,2-0,5

El. příkon / kW /							   8,2

Spotřeba vody / m3 / hod /						   2,5

Teplota vody / oC /							  45

Hmotnost zařízení / kg /						 1600

Rozměry : 	délka / mm /						 7000

šířka / mm /						 1450

výška / mm /						 1400

Požitý materiál: stojany a kryty nerez, bočnice šedá litina, vany nerez.