Zařízení na opracování vepřových střev

ZVS – 20

Stroj na opracování tenkých střev slouží k opracování tenkých střev (sdírání ) vepřových a skopových, tenkých a okolních hovězích.

Hlavní technické údaje zařízení :

## Výkon : 	střeva vepřová ( ks kompletů střev. / hod )		     20

střeva skopová (ks kompletů střev. / hod )		     30

střeva hovězí (ks kompletů střev. / hod )		     10

Šíře válců / mm /							   300

El. příkon / kW /							   1,1

Spotřeba vody / m3 / hod /						      1

Teplota vody / oC /							    45

Počet pracovníků obsluhy						      1

Rozměry : 	délka / mm /						   900

šířka / mm /						   925

výška / mm /						1 240

Použitý materiál: stojan z uzavřených profilů opatřených komaxitem, bočnice z šedé litiny, kryty nerezové.