Zařízení na opracování vepřových střev

ZVSM – 250/N

Využívá se k opracování tenkých vepřových střev s možností sběru střevní sliznice – mukózy.

Zařízení je sestaveno ze čtyř strojů a tří van.

1.stroj je drtící a vymačkávací se dvěma pogumovanými válci a jedním kovovým. Při průchodu opracovávaných střev mezi válci je vymačkán jejich obsah a následuje drcení vnitřních vrstev – mukózy.

2.stroj je vymačkávací a konstrukčně je řešen podobně jako stroj první. Má dva pogumované válce, mezi nimiž se vymačká podstatná část mukózy.

3.stroj má drtící a vymačkávací funkci je rovněž konstrukčně shodný s prvním strojem. Po vymačkání zbytku mukózy zde dochází k nadrcení horní vrstvy střev – šlemu.

4.stroj je poslední součástí zařízení. Je to čistící stroj se čtyřmi válci – dvěma pogumovanými a dvěma kovovými. V tomto stroji se střeva zbavují šlemu.

Hlavní technické údaje zařízení :

## Výkon : 	 ( ks kompletů střev. / hod )		                           250

Výtěžnost mukózy / kg/střevo /					  0,7 – 0,8

El. příkon / kW /							   6,25

Spotřeba vody / m3 / hod /						   3,05

Teplota vody / oC /							    45

Hmotnost zařízení / kg /						   1500

Rozměry : 	délka / mm /						   7060

šířka / mm /						   1500

výška / mm /					               1330

Materiál: celonerezové provedení.