Zařízení na opracování vepřových střev

ZVS – 80/4

Slouží k opracování tenkých vepřových střev metodou sdírání. Sestává se ze tří strojů; stroje vymačkávacího, drtícího a čistícího.

Stroj vymačkávací a drtící jsou shodné konstrukce, jsou opatřeny třemi válci, z nichž dva jsou pogumované a jeden kovový. Při průchodu 1. strojem je ze střeva vymačkán jeho obsah a následně dochází drcení. Při průchodu 2. strojem je vytlačena nadrcená sliznice a jsou také nadrceny vrchní blány střev.

Čistící stroj má podobnou konstrukci, ale 4 válce – 2 pogumované a 2 kovové. Tento stroj je určen k dokončení opracování střev, která padají do vany s vodou.

Hlavní technické údaje zařízení :

## Výkon : 	 ( ks kompletů střev. / hod )		                           85

El. příkon / kW /							   2,6

Spotřeba vody / m3 / hod /						   1,8

Teplota vody / oC /							    45

Hmotnost zařízení / kg /						   1050

Rozměry : 	délka / mm /						   5300

šířka / mm /						   1450

výška / mm /					               1300

Materiál: bočnice strojů šedá litina, ostatní nerez.